## Slide 1
Argos 측정 보고서
파일: HSHG17_2stage_planetary_gear.step
재료/밀도: 강철(steel)
생성: Argos (argos-cli digest/props)

## Slide 2
개요 · 주요 치수
HSHG17_2stage_planetary_gear.step
항목 | 값
전체 치수 (L×W×H) | 49.17 × 49.17 × 93.00 mm
부피 | 103,467.00 mm³ (103.47 cm³)
표면적 | 20,554.35 mm²
솔리드 / 면 / 모서리 | 1 / 198 / 483
등각 투상도 (Argos 3D 뷰)

## Slide 3
주요 뷰 — 측정 위치
HSHG17_2stage_planetary_gear.step
정면도 — 폭(X) × 높이(Z)
윗면도 — 길이(X) × 폭(Y)
측면도 — 폭(Y) × 높이(Z)

## Slide 4
질량 특성 (휴머노이드 링크 동역학)
HSHG17_2stage_planetary_gear.step · 강철(steel)
항목 | 값
질량 | 0.8122 kg (812.22 g)
무게중심 COM (mm) | (-0.000, 0.002, 39.087)
주관성모멘트 (kg·m²) | 4.8533e-04, 4.8446e-04, 2.0359e-04
관성텐서 (COM 기준, kg·m²)
 | x | y | z
x | 4.8515e-04 | 3.4617e-07 | -1.2660e-11
y | 3.4617e-07 | 4.8464e-04 | -7.8781e-08
z | -1.2660e-11 | -7.8781e-08 | 2.0359e-04

## Slide 5
주요 지름 (원통면)
HSHG17_2stage_planetary_gear.step
# | 지름 (mm) | 반경 (mm)
1 | 58.000 | 29.000
2 | 54.000 | 27.000
3 | 42.000 | 21.000
4 | 28.000 | 14.000
5 | 22.000 | 11.000
6 | 18.000 | 9.000
7 | 10.000 | 5.000
8 | 8.000 | 4.000
9 | 6.800 | 3.400
10 | 6.000 | 3.000
11 | 5.000 | 2.500
12 | 3.200 | 1.600
13 | 3.000 | 1.500
14 | 2.980 | 1.490
15 | 2.500 | 1.250
16 | 0.600 | 0.300
원통면 위치 (등각 투상도)

## Slide 6
URDF <inertial> (로봇 링크)
HSHG17_2stage_planetary_gear.step
<inertial>
<origin xyz="-8.52116e-10 2.25946e-06 0.0390866" rpy="0 0 0"/>
<mass value="0.812216"/>
<inertia ixx="0.000485152" ixy="3.46175e-07" ixz="-1.26598e-11" iyy="0.000484636" iyz="-7.87812e-08" izz="0.000203592"/>
</inertial>